## Antecedentes de Alumnos

| Datos del Alumno |
| --- |
| Alumno: |  | Fecha: |  |
| Capacitación: | Sistemas de HVAC y Salas Limpias |
| Empresa: |  |
| País: |  |
| Tipo de Capacitación |
| Virtual | Presencial |
| Taller |

Pregunta Nº 1

Tenemos una sala limpia que cuenta con un área de 24 m2 que debe Clasificar en ISO Clase 5  con la versión de la norma ISO 14644-1:2015

Datos:

- Contador de Partículas: 28,3 litros/min

- ISO Clase 5

- D ≥ 0,5 μm

Definir:

- NL=

- Vs=

Pregunta Nº 2

Del ejemplo anterior considerando el mismo caso, aplique el análisis de datos de acuerdo a las partículas medidas.

Datos:

INFORME DE CONTEO DE PARTÍCULAS

| Punto | Muestra 0,5 μm (28,3 l/min) | Promedio de muestras 28,3 l/min) | Concentración local (por m3 = 35,3) | ISO Clase 5 para 0,5 μm | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 3.520 |  |
| 2 |  |  |  | 3.520 |  |
| 3 |  |  |  | 3.520 |  |
| 4 |  |  |  | 3.520 |  |
| 5 |  |  |  | 3.520 |  |
| 6 |  |  |  | 3.520 |  |

# Text boxes

# TALLER Nº 1